## Slide 1: Simulazione della Diffusione del Calore 2D
Progetto di Principi della Programmazione Parallela
Proff. Sciacca e Vitello

## Slide 2: Equazione del Calore 2D
L’idea di questo progetto è quello di simulare la diffusione del calore su una griglia N x N sottoposta a diverse fonti di calore che provengono dai lati della griglia a diverse temperature.
Il calcolo del calore per ogni punto è dato dalla seguente equazione:

## Slide 3: Equazione del calore 2D
Notes: 3

## Slide 4: Equazione del calore 2D
La complessità di una singola iterazione del do-while è a causa dei due cicli for annidati.
Il do-while viene eseguito un numero di volte che cresce all’aumentare non solo di ma anche in base al valore di convergenza impostato. Di fatto, ciò rende un valore assolutamente non trascurabile che, dai dati raccolti sembra essere circa un
Di fatto dunque la risoluzione ha un costo che è circa
Notes: 4

## Slide 5: Hardware di Test
Processore: AMD Ryzen 5 5500U (Architettura Zen 2 / Lucienne, x86_64)
Topologia Core: 6 Core Fisici / 12 Core Logici (Thread per core: 2, SMT abilitato)
Frequenza di Clock: Base 2.10 GHz / Max Boost 4.05 GHz
Sottosistema di Cache:
  Cache L1d: 192 KiB totali
  Cache L2: 3 MiB totali
  Cache L3: 8 MiB totali
Memoria RAM: 8 GB DDR4 (Memoria disponibile a sistema: ~5.8 GB unificati)

## Slide 6: Codice Sequenziale – Inizializzazione
Per inizializzare la matrice, si avevano principalmente due scelte:
  Inizializzazione con Calloc multipla: chiamare più volte la calloc, genera più sequenze di memorie contigue ma che, tra di loro, non lo sono, rischiando di avere un maggior numero di cache miss.
  Inizializzazione con Calloc singola: utilizzare una singola calloc fa sì che otteniamo una sola sequenza di memoria contigua che siamo, però, costretti a gestire come una matrice attraverso l’aritmetica dei puntatori.

## Slide 7: Codice sequenziale – Inizializzazione

## Slide 8: Codice sequenziale – Calcolo
Il codice sequenziale, banalmente, ricalca alla perfezione quello che è lo pseudocodice visto precedentemente.

## Slide 9: MPI– Topologia
La matrice viene divisa secondo un partizionamento orizzontale cercando di assegnare ad ogni processo un numero equo di righe da calcolare.
Grazie all’uso di MPI_Cart_create, è possibile effettuare questo tipo di decomposizione molto facilmente gestendo facilmente l’identificazione e lo scambio di messaggi con i vicini tramite le righe di Halo.

## Slide 10: MPI – Latency Hiding
Una volta identificati i vicini tramite la MPI_Cart_shift, la prima cosa che facciamo dentro il do-while è proprio quella di inviare e ricevere gli Halo tramite chiamate asincrone, così ché, in attesa del completamento dello scambio, cominciamo ad effettuare i calcoli necessari, di fatto, riducendo l’impatto che ha la comunicazione sull’intero codice.

## Slide 11: MPI – Calcolo
Il calcolo interno in questa versione viene fatto senza utilizzo di ulteriori Thread, lavorando esclusivamente in sequenziale. Tutte le righe vengono calcolate normalmente meno che la prima e l’ultima che verranno calcolate successivamente dopo che si è certi che si è ricevuto l’Halo dai vicini.

## Slide 12: MPI – Calcolo – Waitall
A questo punto, una volta certi che abbiamo completato lo scambio con tutti i processi, possiamo calcolare le righe mancanti.

## Slide 13: MPI + OpenMP
Macro-partizionamento (MPI): Suddivide il dominio 2D in strisce orizzontali e gestisce lo scambio asincrono degli Halo (Ghost Cells) tra i nodi.
Micro-partizionamento (OpenMP): Parallelizza i cicli annidati per il calcolo dello stencil a 5 punti sfruttando tutti i core all'interno del singolo nodo.

## Slide 14: MPI + OpenMP – Inizializzazione
Ottimizzazione NUMA: Implementazione della politica First-Touch in fase di inizializzazione per garantire la località dei dati.
Vantaggio: Previene il sovraccarico del bus di memoria, un problema tipico quando un singolo thread (master) pre-alloca l'intera struttura dati.

## Slide 15: MPI + OpenMP - Calcolo
Il calcolo interno è parallelizzato tramite OpenMP (#pragma omp parallel for). Per evitare data race sulla variabile globale differenza – che causerebbe la perdita di aggiornamenti e corromperebbe la verifica di convergenza – è obbligatorio proteggere l'accumulo con la clausola reduction(+:differenza).

## Slide 16: OpenMP
A questo punto, per avere una panoramica completa. Si è scelto di effettuare dei test usando una versione basata esclusivamente su OpenMP mantenendo la struttura vista precedentemente vista.

## Slide 17: Metriche di Analisi
Per analizzare le prestazioni del codice, sono state considerate:
  Speedup =
  Efficienza =
Inoltre, sono stati considerati i seguenti setup per mettere a paragone MPI puro con la versione Ibrida:
  6 Processi x 1 Thread
  3 Processi x 2 Thread
  2 Processi x 3 Thread
  1 Processo x 6 Thread

## Slide 18: Analisi – Tempo Sequenziale
Chart: 
| N 64 | N 128 | N 256 | N 512 | N 1024
Sequenziale | 0.0292 | 0.4715 | 7.1671 | 118.162 | 2537.813
O(N^4) | 0.0292 | 0.4672 | 7.4752 | 119.6032 | 1913.6512

## Slide 19: Analisi – Tempo Sequenziale
A il tempo reale ricalca fedelmente la curva teorica .
A , il tempo reale ( s) devia nettamente verso l'alto rispetto alla proiezione asintotica ( s). Perché?
La cache L3 ha uno spazio totale di 8MB mentre, invece, le due matrici occupano uno spazio di circa 8 MB l’una, rendendo quindi il totale 16 MB forzando dunque continui accessi alla RAM.

## Slide 20: Analisi – Tempo OMP
Chart: Tempi
| 1T | 2T | 4T | 6T | 8T
N 64 | 0.0484 | 0.043 | 0.0337 | 0.0299 | 0.0328
N 128 | 0.7191 | 0.4024 | 0.2696 | 0.2475 | 0.3001
N 256 | 11.0949 | 5.8006 | 3.5347 | 2.8469 | 3.7553
N 512 | 168.1564 | 83.887 | 50.0495 | 39.1823 | 53.6589

## Slide 21: Analisi – Strong Scaling - OMP
Chart: Efficienza
| 1P | 2P | 4P | 6P | 8P
N 64 | 0.6 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | 0.11
N 128 | 0.68 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 0.2
N 256 | 0.63 | 0.6 | 0.5 | 0.41 | 0.23
N 512 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.5 | 0.28
Chart: Speedup
| 1T | 2T | 4T | 6T | 8T
N 64 | 0.6 | 0.67 | 0.86 | 0.97 | 0.88
N 128 | 0.68 | 1.21 | 1.81 | 1.97 | 1.64
N 256 | 0.63 | 1.21 | 1.99 | 2.46 | 1.87
N 512 | 0.71 | 1.41 | 2.37 | 3.03 | 2.21

## Slide 22: Analisi – Tempo MPI
Chart: Tempi
| 1P | 2P | 4P | 6P | 8P
N 64 | 0.0324 | 0.023 | 0.0274 | 0.0367 | 0.0435
N 128 | 0.4679 | 0.2612 | 0.2002 | 0.1907 | 0.2694
N 256 | 7.1218 | 3.8228 | 2.4795 | 2.0786 | 2.913
N 512 | 122.0479 | 63.9861 | 37.343 | 30.9432 | 44.9398

## Slide 23: Analisi – Strong Scaling – MPI
Chart: Speedup
| 1P | 2P | 4P | 6P | 8P
N 64 | 0.9 | 1.26 | 1.06 | 0.79 | 0.67
N 128 | 1 | 1.87 | 2.44 | 2.56 | 1.81
N 256 | 0.99 | 1.84 | 2.83 | 3.38 | 2.41
N 512 | 0.97 | 1.85 | 3.18 | 3.83 | 2.64
Chart: Efficienza
| 1P | 2P | 4P | 6P | 8P
N 64 | 0.9 | 0.63 | 0.26 | 0.13 | 0.08
N 128 | 1 | 0.94 | 0.61 | 0.43 | 0.23
N 256 | 0.99 | 0.92 | 0.71 | 0.56 | 0.3
N 512 | 0.97 | 0.93 | 0.79 | 0.64 | 0.33

## Slide 24: Analisi – Tempo Ibrido
Chart: MPI + OpenMP
| 1P X 2T | 2P X 2T | 2P X 3T | 3P X 2T | 4P X 2T
N 64 | 0.0511 | 0.0348 | 0.2889 | 0.0469 | 0.0547
N 128 | 0.4815 | 0.2976 | 1.247 | 0.2675 | 0.3662
N 256 | 6.9762 | 3.9447 | 7.8125 | 2.4386 | 3.1824
N 512 | 106.91 | 62.448 | 85.7975 | 31.3487 | 42.3029

## Slide 25: Analisi – Strong Scaling - Ibrido
Chart: Speedup
| 1P X 2T | 2P X 2T | 3P X 2T | 2P X 3T | 4P X 2T
N 64 | 0.57 | 0.83 | 0.62 | 0.1 | 0.53
N 128 | 1.01 | 1.64 | 1.83 | 0.39 | 1.33
N 256 | 1.01 | 1.78 | 2.88 | 0.9 | 2.2
N 512 | 1.11 | 1.9 | 3.78 | 1.38 | 2.8
Chart: Efficienza
| 1P X 2T | 2P X 2T | 3P X 2T | 2P X 3T | 4P X 2T
N 64 | 0.28 | 0.21 | 0.1 | 0.02 | 0.07
N 128 | 0.51 | 0.41 | 0.3 | 0.07 | 0.17
N 256 | 0.5 | 0.44 | 0.48 | 0.15 | 0.28
N 512 | 0.55 | 0.47 | 0.63 | 0.23 | 0.35

## Slide 26: Analisi – Paragone tra MPI, Ibrido e OMP- Tempi
Chart: 
| 6P MPI puro | 6P x 1T | 3P x 2T | 2P x 3T | 1P x 6T | 6T OMP puro
64 | 0.0336 | 0.0473 | 0.0535 | 0.2955 | 0.5522 | 0.0299
128 | 0.2845 | 0.4051 | 0.3385 | 1.4044 | 2.4253 | 0.2475
256 | 1.8155 | 2.129 | 2.2488 | 7.703 | 14.0423 | 2.8469
512 | 30.3836 | 33.0548 | 32.0592 | 84.5014 | 135.0858 | 39.1823
1024 | 1889.045 | 1809.7681 | 1826.2143 | 2052.5263 | 2210.7054 | 1812.1455

## Slide 27: Analisi – Paragone tra MPI, Ibrido e OMP- Speedup Efficienza
Chart: Speedup
| 6P MPI | 6P x 1T | 3P x 2T | 2P x 3T | 1P x 6T | 6T OMP puro
N 64 | 0.87 | 0.62 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 0.97
N 128 | 1.59 | 1.12 | 1.34 | 0.32 | 0.19 | 1.97
N 256 | 3.89 | 3.32 | 3.14 | 0.92 | 0.5 | 2.46
N 512 | 3.81 | 3.5 | 3.61 | 1.37 | 0.86 | 3.03
N 1024 | 1.34 | 1.4 | 1.39 | 1.23 | 1.14 | 1.4
Chart: Efficienza
| 6P MPI | 6P x 1T | 3P x 2T | 2P x 3T | 1P x 6T | 6T OMP puro
N 64 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.16
N 128 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.33
N 256 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 0.15 | 0.08 | 0.41
N 512 | 0.63 | 0.58 | 0.6 | 0.23 | 0.14 | 0.5
N 1024 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.23

## Slide 28: Analisi – Perf
Dim. Griglia | Tempo | IPC | Cache Miss | Iterazioni
N 64 | 0,080435 | 0,75 | 17,3 Milioni | 8334
N 128 | 0,379968 | 0,94 | 50,8 Milioni | 31585
N 256 | 3,244 | 1,43 | 253,5 Milioni | 118160
N 512 | 43,772 | 1,48 | 4,62 Miliardi | 437720
N 1024 | 1942,127 | 0,46 | 48,61 Miliardi | 1607108
Granularità ridotta (N=64, N=128): L'IPC è inferiore a 1 a causa del ridotto carico computazionale. Il tempo speso nella gestione dei messaggi MPI e nella sincronizzazione Fork-Join di OpenMP domina sul calcolo dello stencil, introducendo stalli.
Crollo dell'IPC per Memory Wall (N=1024): L'IPC precipita a 0,46 a causa del superamento degli 8MB di Cache L3 con oltre 48 miliardi di cache miss.

## Slide 29: Conclusioni
Modello Ottimale: A parità di core totali, la segmentazione in processi MPI Puri o un approccio ibrido bilanciato (3P x 2T) minimizza gli overhead di sincronizzazione.
Il Limite dei Thread: Strutture sbilanciate sui thread OpenMP (come 1P x 6T) pagano un costo eccessivo in termini di Fork-Join all'interno dei cicli iterativi di convergenza.
Efficienza Hardware: La profilazione con perf ha dimostrato che lo scaling parallelo è strettamente vincolato all'architettura delle cache hardware. Superato il vincolo della Cache L3 (N=1024), il problema diventa strutturalmente Memory-Bound.

## Slide 30: GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Petronio petronio Davide